# 高清行车记录仪

本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面。通过欧洲CE、美国FCC的严格认证，支持HD 1080P真正高清摄像。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

## APP安装说明

- 扫描二维码，下载安装并安装APP

- 打开APP，点击添加记录仪           3、找到CASKA名称，输入密码12345678       4、连接成功，点击进入记录仪，查看视频

## 二、外观及按键功能描述

1,电源键 2.ok键 3, USB接口4,后拉摄像头接口5,TF卡槽 6,复位键

#### 1.电源键

功能一：开关机功能

在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器自动开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。                 功能二：在开机状态下连点5下电源键，机器恢复出厂设置

#### 2.OK键

功能一：抓拍功能

在录像模式下，短按【OK键】抓拍照片

功能二：拍照键

在录像模式下，长按【OK键】格式化内存卡

#### 3. 复位键

在机器死机不能正常开关机的情况下，按复位键，复位机器重新开机。

## 三、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速TF卡（Class6 以上），容量不小于 512MB，TF卡最大支持32GB。

3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中。

5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。

## 四、功能简介

#### 1. 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，充电指示灯点亮，录像指示灯闪烁。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为 1分钟/3分钟/5分钟/关闭四个档。

【注意】如果选择为“1/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

b.如果选择“关闭”，则以3分钟一个文件进行保存，当卡满后不会继续录像。

c.前、后摄像头的录像分别保存于TF卡的文件夹DCIM中的“1”“2”文件夹中。

#### 2. 使用手动记录功能

按记录仪【电源键】，记录仪启动后录像指示灯闪烁并显示录制时长。如需关机则长按【电源键】2秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

#### 3. 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的本断录像保存为一个特殊影像，同时显示屏左上角显示锁的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

【提示】

a.碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

#### 4. 一键锁定功能

本机具备一键锁定功能，可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像模式中，短按【模式键】，记录仪会将本断的影像锁定。

#### 5. wifi功能

本机具有wifi功能，连接wifi和APP之后，录像指示灯常亮，可在APP操作机器。

## 五、产品规格

| 内置图像传感器 | 100W |
| --- | --- |
| 后置摄像头分辨率 | 640x480 |
| 镜头视角 | 130度 |
| 录像分辨率 | 1920*1080, S/30帧 |
| 拍照分辨率 | 4032*3024 |
| 存储压缩方式 | MJPEG |
| 视频格式 | AVI |
| 图片格式 | JPEG |
| 储藏温度 | -20℃~70℃ |
| 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 操作湿度 | 15-65%RH |
| 储存卡容量 | 最大支持32GB |
| 标准电压 | DC5V |